长沙市第三医院消毒供应中心去污区改扩建工程项目招标文件

一、项目名称：

长沙市第三医院消毒供应中心去污区改扩建工程 
二、项目概况：

1、将现有去污区面积按消毒供应中心、药学部、设备科、护理部等部门现场查勘的位置往静配中心区域扩大约44平方米。

2、主要改造内容包括：新增洁净区域的净化工程、扩大去污区的面积、强弱电管线隐蔽工程、去污区的清洗池进行移位等。

三、改造施工范围：

1、将去污区的彩钢板墙往外走廊（静配中心）移动 2 米，以增大去污区的面积；

2、将靠近纯化水机房侧的清洗池移位至另外一组清洗池的背面；

3、为供应中心新增的一台全自动清洗机增加相应的电线、电缆、开关及给排水等；

4、将去污区的地板全部进行更换；

5、将彩钢板墙体外移区域的原外走廊的石膏板吊顶及轻质隔墙进行拆除，更换成50mm厚的净化玻镁彩钢板吊顶及隔墙；

6、将去污区清洗池的明装的管道均改为暗装；

7、对新扩大的区域重新进行照明、电气设计及安装；

8、对新扩大区域安装的空调增加 2 台风机盘管；

9、对去污区靠外走廊墙上的 2 个消防箱进行移位；

10、将现有2台超声清洗机、1台煮沸消毒槽、1台清洗机等设备进行移位。

11、预留腔镜清洗中心给、排水及电源；

12、对检查包装区之间的传递窗进行移位，并预留干燥柜电源及墙面

四、相关商务要求：

1、现场勘查及答疑：本项目不组织集中踏勘，如有需要，投标人可经招标人允许，投标人可对施工现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用；

2、投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止时间3天前以书面形式向招标人提出澄清要求，送至招标方。无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方都将于投标截止时间前2天以书面形式公开予以澄清，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用；

3、投标人应充分详细了解本项目实际位置、现场状况、相关专业情况及任何足以影响设计和施工及投标报价的情况。并做出合理的施工技术方案和预算。投标人如中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人自行承担，招标人不再支付任何费用。如果投标人中标后任何因忽视工地现况而引致的损失由投标人自行负责。
4、投标方应结合自行现场勘查的实际情况，进行分析和研究，并拿出具体的改造施工方案（其方案包括：改造方法、安全保障措施、人员配置、工程量清单）等。

五、承包方式：

包工包料进行总价包干（交钥匙工程）。

本工程为验收合格后交付发包方使用的交钥匙工程，投标总价包括投标人为完成本项目所需一切费用，凡投标文件中承诺或涉及的或者是完成本项目必需的费用，均视为已包括在投标总价内。以招标范围和清单为依据，在项目实施完成后，按中标金额进行结算。
六、施工工期及质保期：

工期为≤45日。

质保期：贰年。

七、投标最高限价及付款方式：

1、本项目最高限价≤ 23.5万元（人民币）；

2、本项目不支付任何形式预付款，项目改造施工完成并验收合格，六个月内支付本项目总额的95％，余下的5％，作为质保金，质保期满两年后无息支付。

八、投标资质及要求：

1、投标方必须符合《中华人民共和国招标投标法》的相关规定；

2、投标人为国内合法注册的独立法人，投标人的营业执照通过年检且有效；

★3、投标人须同时具有建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，及有效的安全生产许可证；（该项授权委托无效）

4、投标人须具企业社会保障证明、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、（企业法人营业执照、质量管理体系认证）；

5. 近两年内有同类项目的施工经验和业绩两家以上（提供合同复印件，原件备查）；

6、无其他明文禁止参与投标的记录；

7、投标方在本项目中所投产品必须是国内合法企业所生产的正规合格产品，符合法律、行政法规规定的其他条件；

8、投标方应当按照合同约定全面履行义务，按约定要求完成中标项目的施工；

9、投标方在中标后不得向他人转包中标项目。

10、本项目不接受联合体投标
九、投标文件的编写及组成
1.投标文件的组成
1.1 投标书，应包括下列部分：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标货物数量、分项价格表以及货物简要说明一览表；

（4）技术规格性能偏离表；

（5）商务条款偏离表；

（7）投标优惠声明；

（8）投标人认为需提供的其它资料（投标人视需要自行编号）。

1.2 投标资格证明文件包括：

（1）营业执照（复印件加盖公章）

（2）法人代表授权书、授权代表身份证（复印件加盖公章）

（3）建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质、机电安装工程专业承包贰级及以上资质（投标人具备，复印件加盖公章）
2、一般要求：

⑴ 投标人应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
⑵ 投标文件中应包括企业资质复印件，安全资质复印件以及投标人认为有必要向评提交的能够证明投标人的企业信誉和技术实力的相关证书或文件（以上文件须加盖企业公章）；
⑶ 投标文件中应包含投标人近两年内类似业绩证明文件（业绩清单、中标通知书、合同复印件等）；
⑷ 投标文件应用中文编写。
⑸ 投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。
⑹ 除国家标准和规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
⑺ 投标人以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。
3、投标技术响应文件要求：
⑴ 技术响应文件应包含：施工组织设计、项目部人员组织机构、质量保证及安全保证方案、售后服务承诺等，
⑵ 须提交证明其在本项目中所使用的主要设备和材料符合国家相关技术标准和招标要求的相关证明文件和资料；
⑷ 须提供货物的品牌、规格、产地、生产厂家及主要技术性能的详细描述。
⑸ 投标人应对招标文件中相关技术要求作出实质性响应，如有异议应逐条提出。
4、投标报价：
⑴ 投标人应按本文件提出的范围、内容及要求进行报价，并提供价格组成清单。
⑵ 除本文件另有规定外，投标报价为含税价，是指完成本文件规定的项目并通过验收后的价格。
⑶ 除本文件另有规定外，投标人对每一标的只允许有一个方案或报价，对同一标的提交有选择的方案或报价的，其投标无效。
⑷ 如有优惠折扣须在投标承诺函中注明，投标承诺函中的总价与投标报价表中的总价必须一致，否则视为提交了选择的报价而被拒绝。
十一、开标：
1、招标方在规定的时间、地点主持开标。
2、投标人必须派法定代表人持法人证明或委托代理人持法定代表人授权委托书原件及本人身份证明原件参加开标仪式，否则投标将被拒绝。
3、开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。
4、招标方在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及优惠承诺、并做唱标记录。
5、未宣读的投标价格、优惠承诺和招标文件允许提供的备选投标方案报价等实质性内容，评标时不予承认。
十二、评标原则及评标方法：
1、评标原则：
⑴ 评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则，严格遵照国家有关规定和程序，按照招标文件的条件和要求进行评审；
⑵ 评标委员会将对投标文件进行资格性和符合性检查；资格性检查包括:是否按照招标文件规定要求签署、盖章；是否按照招标文件要求提交资格证明文件等。符合性检查包括：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性、合法性和对招标文件的响应程度进行审查，确定是否对招标文件的实质性要求做出响应；
⑶ 在评标过程中，如有发现投标人以其他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，一旦被评标委员会认定，该投标人的投标将被否决；
⑷ 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本价的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人在评标委员会规定时间内不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决；
⑸ 投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；投标人不同意以上修正，则投标将被拒绝；
⑹ 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；
⑺ 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标；
⑻ 中标人必须是资格审查合格，投标文件能最大限度满足招标文件规定的各项评价标准，经确认有能力全面履行合同且经确认有能力全面履行合同且投标价格最低的投标人；
⑼ 招将人在认为有必要时，将保留再次询价的权力。
2、投标文件的澄清：
⑴ 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较,招标人有权向投标人质疑,请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人的要求进行答疑和澄清。
⑵ 澄清的答复应是书面的，并由投标文件的签署人签字，但不得对投标内容进行实质性修改。
3、 投标人有下列情形之一的，视为无效投标：
⑴ 投标人不具备合格投标人条件或超出营业执照经营范围投标的；
⑵ 投标文件中投标人未要求按加盖公章、或法定代表人其授权代表未按要求印章/签字；
⑶ 投标人对招标文件未作出实质性响应或与招标文件有重大偏离的；
⑷ 提供了两套投标方案报价（招标文件允许投报备选方案的除外）或选择性投标报价的；
⑸ 投标文件不符合本文件中规定的其他实质性要求的；
⑹ 投标文件与事实不符的；
⑺ 投标附有招标人不能接受的条件；
⑻ 不符合法律、法规有关规定的。
十三、主要设备材料的技术要求：
彩钢板要求：

1、上下两面为[净化]彩钢板，非建材板。

2、玻镁芯材为双层面板，内置11根筋条。

3、胶水为上市公司双组份胶水，环保无毒。

4、机制板双侧扣骨带为0.38mm镀锌钢带。

5、双面5C膜,保护钢板。

6、彩钢板采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、安装方便、使用寿命长等特点，要求厚度 50mm，钢板厚度不低于0.426mm。

7、玻镁彩钢板：上下两面净化，灰白（避免眩光），覆膜钢板，上下两面各 5mm 玻镁面板，芯材由 11 条 12mm 玻镁龙骨框架，机制板两侧钢带为0.38-0.4MM厚扣骨；

8、 玻镁板自重：机制板约22KG/平方。承重约220KG/平方;

9、 ★为避免玻镁板内卤素离子被诱导出来，腐蚀钢板和净化铝材。玻镁板氯离子含量需≤0.01%，提供第三方检测报告复印件加盖制造厂商公章。

10、生产厂家需保证玻镁板不腐蚀钢板和净化铝材这一系列反卤现象。（提供相关证明文件复印件加盖制造厂商公章）

风管要求：
1、风管采用镀锌钢板制作实厚不低于0.75mm。
2、风管连接法兰采用30*30国标角钢制作。
3、保温层采用规格20mm厚，材质为B1 级橡塑板材。
4、弯头、大小头采用镀锌钢板制作实厚不低于0.75mm。
5、异型弯头根据现场情

况。                             
风机盘管要求：

1、风量不低于1000m3/h，制冷能力不低于5KW，两管制、两排管。
2、风机盘管应有3档风量调节。
3、风机盘管风机采用低噪音前向多翼离心式金属风机，蜗壳采用金属材质，不接受塑料蜗壳。
4、风机盘管电机采用直流无刷电动机，滚珠轴承，低噪声。
5、采用清水铝箔翅片，铜管采用φ7管径。

6、整体冲压成型水盘，外部整体PE，全面保温。

7、体积轻巧，安装维护方便。

8、★要求制造商厂家获得过全国质量奖证书，提供证书证明文件复印件加盖制造厂商公章。

PVC地板要求：
1. 投标产品必须为历史悠久的欧美品牌（50年以上），原厂原牌，不接受代工贴牌（OEM）产品，提供营业执照复印件加盖制造厂商公章。

2. 投标产品为同质透芯、无方向、碎花纹卷材产品，可以四米以内任意尺寸的宽度。产品必须为欧美品牌并提供生产厂家ISO9001质量管理体系、ISO14001环保体系认证、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证，投标时提供证书复印件加盖制造厂商公章。

3、投标方需提供所投品牌的VOC有机挥发物检测报告复印件加盖制造厂商公章。

4、所投品牌需通过欧盟CE安全认证，美国MAS绿色环保挥发物认证。

5、所投品牌需通过重金属17项检测。

6、所投品牌需环保无毒，采用食品级环保增塑剂（不使用DOP、DINP、DOTP等含苯环类增塑剂）成分并提供相关检测报告复印件加盖制造厂商公章。

7、产品性能描述：

| 序号 | 性能要求 | 采用标准 | 单位 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品描述 | GB/T 11982.2-2015 |  | 同质透心无方向碎花纹pvc卷材 |
| 2 | 总厚度 | GB/T 11982.2-2015 | mm | ≥2.0mm |
| 3 | 宽幅 | GB/T 11982.2-2015 | m | ≥2m |
| 4 | 卷长 | GB/T 11982.2-2015 | m | ≥20m |
| 4 | 表面处理 |  |  | PUR |
| 5 | 耐磨等级 | GB/T 11982.2-2015 |  | T级 |
| 6 | 总重量 | GB/T 11982.2-2015 | g | <2700/㎡ |
| 7 | 颜色牢固性 | ISO 105-B02：2014 | 级 | ≥6级 |
| 8 | 尺寸稳定性 | GB/T 11982.2-2015 |  | ≤0.4% |
| 9 | 有害物质检测 | GB 18586-2001 |  | GOOD |
| 9 | 残余凹陷度 | GB/T 11982.2-2015 |  | 0.03mm |
| 10 | 防火等级 | GB 8624-2012 |  | B1级 |
| 11 | 防滑等级 | GB/T 4100-2006附录M | 级 | R9级 |
| 12 | 耐化学品性能 | 硫酸，硝酸 |  | Pass |
| 13 | 抗细菌性能 | ISO 22196：2011 |  | Pass |
| 14* | 增塑剂成分* | 食品级（不用苯环类） |  | Pass |
| 15 | 抗冲击性能测试 |  |  | Pass |
| 16 | 耐洗刷性能测试 |  |  | Pass |
| 17 | 动静磨擦系数测试 |  |  | Pass |
| 18 | 铅笔硬度测试 |  |  | Pass |

注：以上★标注为关键项，如果其中有一项目或多项不符合要求，招标人有权认为投标人不能履行或不能全面履行本项目。

十四、施工及要求：
⑴ 本项目所用管材及设备必须符合国家规定、有检验合格证、质保书并证明产地；
⑵ 风管连接必须使用法兰连接，与风口连接使用帆布软接；
⑶ 风管敷设应牢固可靠，架空敷设应注意高度，不能影响日后正常维护保养；
（4） 风管在安装前须按要求进行清洁。
十五、附：设备及材料清单格式（仅供参考、以实际需要为准）：

| 序号 | 设备、材料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化玻镁板隔墙拆除及清运 | m2 | 50.40 |  |  |  |
| 2 | 原石膏板吊顶拆除及清运 | m2 | 43.50 |  |  |  |
| 3 | 对去污区靠外走廊的墙上的 2个消防箱进行移位 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 铝圆弧、墙上电线拆除 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 旧 PVC 地板的拆除及清运 | 个 | 148.00 |  |  |  |
| 6 | 地面做自流平水泥找平 | m2 | 45.68 |  |  |  |
| 7 | 新安装净化铝圆弧 | 项 | 1.00 |  |  | R50 喷塑型 |
| 8 | 配合后续新增加的一台全自动清洗机彩钢板开孔、封边 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 为后续新增加的一台全自动清洗机增加相应的配电(含电缆、线管） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 净化玻镁板隔墙 | m2 | 91.28 |  |  | 50mm 厚、企口板 |
| 11 | 净化玻镁板吊顶 | m2 | 43.50 |  |  | 50mm 厚、企口板 |
| 12 | 净化铝圆弧 | 项 | 1.00 |  |  | R50 喷塑型 |
| 13 | 新做PVC 地板 | m2 | 157.60 |  |  | 2.0mm 厚 |
| 14 | 支吊架及配件 | m2 | 43.50 |  |  | 国标 |
| 15 | 装修辅材 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 加铝合金送风口及回风口 | 个 | 4.00 |  |  | 喷塑 |
| 17 | 风机盘管 | 台 | 2.00 |  |  | FP-102 |
| 18 | 优质镀锌钢板风管 | m2 | 30.00 |  |  | δ=0.5mm |
| 19 | B1 级橡塑板材保温 | 项 | 1.00 |  |  | δ=20mm |
| 20 | 风管软接 | 个 | 4.00 |  |  | 光面人造革 |
| 21 | 吸顶式洁净荧光灯 | 套 | 7.00 |  |  | 2×40W |
| 22 | 照明暗开关 | 个 | 1.00 |  |  | 86 型 |
| 23 | 风机盘管温控器 | 个 | 2.00 |  |  | 液晶面板 |
| 24 | 电动二通阀 DN20 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 25 | 电线、线管安装 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 电工辅材 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 为新增加2台风机盘管空调水管安装 | 台 | 2.00 |  |  | 镀锌钢管 |
| 28 | 移可视对讲主机 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 29 | 为后续新增加的一台全自动清洗机给排水管道安装 | 项 | 1.00 |  |  | 给水采用 PPR 水管 |
| 30 | 移清洗池及给排水管道改造 | 项 | 1.00 |  |  | 给水采用 PPR 水管，排水采用U-PVC 排水管 |
| 一、 | 小计 |  |  |
| 二、 | 税金（9%） |  |  |
| 三、 | 工程预算总价 |  |  |