# 可视喉镜参数

# 设备名称：可视喉镜

# 设备数量：二套

# 技术规格及要求：

- 显示器能上下≥130º转动，左右0º～270º转动

2、显示器带拍照录像功能（一套）

3、喉镜片可插入镜片长度：≥99mm

4、渐缩型镜片前端厚度：≤16mm

5、显示器线素不低于≥320*240

6、镜片手柄与显示组件采用分体式连接

7、具有防雾功能

8、内置可充电式锂电子聚合物电池

四、商务要求：

1、 投标方应对买方的技术、管理人员、操作人员进行不限次数培训，免费培训至能开展临床工作。

2、投标方应提供保修和维修服务承诺。要求投标方在接到维修要求后2小时内响应，如不能立即解决, 24小时内派工程师到达现场。

3、 整机保修≥两年。每年例行巡视2次以上,终身维护.