妇产科宫腔镜参数

一、设备名称：宫腔镜

二、设备数量：一台

三、技术规格及要求：

1、原装进口，镜体有高清标识。

2、适用于妇科手术，配有枪式稳定手柄。

3、宫腔检查镜，视向角≥20度，工作长度≥217mm，直径5mm。

4、工作通道为5Fr.，直式工作通道，减少器械进出造成镜子及器械的损伤。

5、具有进，出水通道及工作通道，三通道独立设计，保持腔内安全和视野清晰。

6、可拆卸式进出水阀门。

7、可浸泡、蒸熏、高温高压灭菌。

四、商务要求：

1、 投标方应对买方的技术、管理人员、操作人员进行不限次数培训，免费培训至能开展临床工作。

2、投标方应提供保修和维修服务承诺。要求投标方在接到维修要求后2小时内响应，如不能立即解决, 24小时内派工程师到达现场，必要时提供同型号或以上备用机。

3、整机保修≥两年。每年例行巡视2次以上,终身维护.