双通道多深度经颅多普勒参数

- 设备名称：经颅多普勒

- 设备数量：一台

- 技术规格及要求：

- 主要工作参数

FFT采样率：128/256/512/1024

血流速测量：双向同步测量方式,单向最大624cm/s

深度调节：1-200mm

标尺：156/312/624

采样容积：1-20 mm

发射功率：0-800%或0-100%可调

软件增益范围：1-48 dB或0-7级可调

操作系统：Windows XP，Win7，Win10兼容。

常规检测软件功能，常规检测由遥控器操作

通道和深度：单通道/双通道切换，单深度/双深度/四深度/八深度切换

- 探头工作模式及流速范围

- 连续波（CW）模式：4MHz探头

当超声工作频率为4.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～400cm/s。

- 脉冲波（PW）模式：2MHz探头

当超声工作频率为2.0MHz时，流速测量范围不窄于20cm/s～500cm/s。

3主要检查参数：

收缩期流速（Vp）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）、HITS、TIC

4异常血流提醒功能：

常规检查中参数Vp、Vm、Vd、PI、RI、S/D 通过与内置（专家）各年龄组、两性别的正常参考值比较，超出和低于正常值范围时，软件有颜色提醒功能，方便操作者结合临床能更准确的分析诊断。

声谱回放

1）音量可调，方式；正向，反向，混合，关闭。

2）声音与频谱同步连续储存和回放

多普勒色系: 八种多普勒色系显示

常规检测

1）自动生成ID号，也可以医生自己编号。

2）根据不同性别，不同年龄段显示正常值参数

3）自动/手动计算参数，可以正反向计算。多次测量保存病历

4）离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告

5）图谱方向随血管调整自动翻转(正向/反向/双向)，

6）自动记录（冻结回放）：永不错过理想频谱

a) 冻结后可回放冻结前一整屏的谱图，并可调节深度

b)冻结后可回放冻结前至少30秒的谱图

7）最高频率包络，包络线随时可调动态显示或静态屏蔽

8）探头自动冻结功能，保护功能、探头自动休眠功能，延长探头使用寿命

9）已冻结的血管名称当即修改，提高操作者效率

10）按检测历程设置血管，最多可包含全部可检测血管，在常规历程方便操作

11）在报告设置中，把病例保存的频谱图和血流声再进行过程回放，。

12）血管自动搜索功能和栓子跟踪功能。小信号增强可以放大恢复微弱的血流信号方便血管检测。

13）自动计算 探头TIC热敏指数，直接显示，可报告输出。

14）多深度高分辨率M模功能显示，Vp,Vm,Vd,HR趋势图显示功能。

15）2个2M探头两侧颞窗同时检测，同步显示，动态比较观察，多深度双侧血管同步监护软件

内置功能的设定

1）内置标准血管名（颅内、颈部、肢体），并可自主设定设置检测参数的值及范围

2）自定义血管名，设置参数检测缺省值

3）可设置多名操作者登录口令

4）内置（专家）各年龄组、两性别的正常参考值，并有报警系统

5）内置/自定义常用TCD报告常用语句

6）内置/自定义常用临床诊断词条

7）医院信息设置，可在报告单显示

演示功能

显示各支血管正常频谱图像，声音，血流方向，血管深度

显示血管各项参数的正常数值

病案管理&报告格式

1）快速检索病例：任意根据TCD号、病案号、姓名、以及操作时间等条件搜索

2）病案管理中可删除或修改病历资料

3）病案管理中可随时预览或打印存储的报告单

4）随时可显示谱图参数、血流声音，便于选择典型病例谱图

四、配置要求

1）2.0MHz  PW 手持探头贰只

2）4.0MHz  CW手持探头壹只

3）品牌电脑一体机，专用经颅多普勒车架，彩色喷墨打印机

五、商务要求：

1. 投标方应对买方的技术、管理人员、操作人员进行不限次数培训，免费培训至能开展临床工作。

2. 投标方应提供保修和维修服务承诺。要求投标方在接到维修要求后2小时内响应，如不能立即解决, 24小时内派工程师到达现场，必要时提供同型号或以上备用机。

3. 整机保修≥两年，每年例行巡视2到4次以上,终身维护.